|  | Таблица 2 Электрические и временные характеристики реле Тип реле Сопротивление обмотки постоянному току, Ом Отпускание, не менее Срабатыва- ние, не более Напряжение питания, В Ток питания. А Время отпускания, не менее, с номи- нальное преде- льное откло- нение В А В А номи- наль- ное пре- дельно е от- клоне- ние преде- льно до- пусти- мое при эксплуатации номи- наль- ный пре- дельно е от- клоне- ние преде- льно до- пусти- мый при эксплу- атации при номи- наль- ном пита- нии при преде- льном откло- нении питания РЭЛ 1, БН1, 1БН1 800x2 ±10% 5,0 — 16,0 — 24 ±10% 32 — — — — - РЭЛ1М, БН1М, 1БН1М 300x2 ±10% 4,0 — 14.2 — 24 ±10% 32 — — — 0,2 0.17 РЭЛ1. БН1. 1БН1 200x2 ±10% 2.5 — 8.0 — 12 ±10% 16 — — - - — РЭЛ1М, БН1М, 1БН1М 80x2 ±10% 2.0 — 7.2 — 12 ±10% 16 — — — 0.2 0.17 РЭЛ1, БН1, 1БН1 3,4x2 ±10% — 0,042 — 0,145 — — - 0.22 ±10% 0.8 - — РЭЛ1М, БН1М. 1БН1М 5x2 ±10% - 0,050 — 0,176 — — — 0.26 ±10% 0,5 0.2 0.17 РЭЛ2, БН2, 1БН2 1200 х2 ±10% 4,5 -- 16,0 -- 24 ±10% 32 — — — — — РЭЛ2М, БН2М, 1БН2М 500х2 — 4,0 — 14,5 — 24 ±10% 32 — — — 0,3 0,27 РЭЛ1М, БН1М, 1БН1М 5 ±10% — 0,100 — 0,352 — — — 0,53 ±10% 0,7 0,1 0,08 200 ±10% 2,5 — 8,0 — 12 ±10% 16 — — — 0,08 0,06 |  |
| --- | --- | --- |