| Таблица 4 Электрические и временные характеристики реле |
| --- |
| Тип реле | Сопротивление обмот- ки постоянному току. Ом | Параметры источника питания | Срабатывание, не более | Отпускание, не менее | Время отпус- кания, не ме- нее, с |
|  | рабочей, L11 | поляризую- щей. L21 | рабочего | поляризующе- го |  |  |  |
|  |  |  | номинальные | преде- льное откло- нение, % | номи- наль- ное напря- жение. В | преде- льное откло- нение, % | напря- жение. В | ток, А | напря- жение. В | ток, А | при номи- наль- ном пита- нии | при преде- льном откло- нении |
|  |  |  | напря- жение. В | ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛЗ-2700/4500 БПЗ-2700/4500 | 2700±15% | 4500±15% | 24 | — | + 15 -10 | 24 | + 15 -10 | 14 | — | 3 | — | — | - |
| ПЛЗ-1450/4500 БПЗ-1450/4500 | 1450115% | 4500±15% | 24 | — | + 15 -10 | 24 | + 15 -10 | 14 | — | 3 | — | — | — |
| ПЛЗМ-600/1300 БПЗМ-600/1300 | 600±10% | 1300115% | 24 | — | +15 -10 | 24 | + 15 -10 | 13 | — | 2.8 | — | 0.5 | 0.45 |
| ПЛЗМ-40/2200 БПЗМ-40/2200 | 40±10% | 2200115% | — | 0,095 | +15 -10 | 24 | + 15 -10 | — | 0,055 | — | 0.012 | 0.35 | 0.30 |