|  | Таблица 6 Электрические и временные характеристики реле |
| --- | --- |
|  | Тип реле | Сопротивление об- мотки постоянному току, Ом | Параметры источника питания | Срабатыва- ние, не более | Отпускание, не менее | Время отпус- кания, не ме- нее, с |
|  |  | рабочей. L11 | поляризу- ющей, L21 | рабочего | поляризую- щего |  |  |  |
|  |  |  |  | номинальные | пре- дель- ное откло- нение, % | номи- наль- ное напря- же- ние. В | пре- дель- ное откло- нение, % | напря- же- ние. В | ток, А | напря- же- ние. В | ток. А | при номи- наль- ном пита- нии | при пре- дель- ном откло- нении |
|  |  |  |  | напря- же- ние. В | ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛЗУ-2700/4500 БПЗУ-2700/4500 | 2700±15% | 4500±15% | 24 | — | + 15 -10 | 24 | + 15 -10 | 16 | — | 3.6 | — | — | — |
|  | ПЛЗУ-1450/4500 БПЗУ-1450/4500 | 1450±15% | 4500±15% | 24 | — | + 15 -10 | 24 | + 15 -10 | 16 | — | 3.6 | — | — | — |
|  | ПЛЗМУ-600/1300 БПЗМУ-600/1300 | 600±10% | 1300±15% | 24 | — | + 15 -10 | 24 | + 15 -10 | 15 | — | 3.4 | — | 0.5 | 0.45 |
|  | ПЛЗМУ-40/2200 БПЗМУ-40/2200 | 40±10% | 2200±15% | — | 0,095 | + 15 -10 | 24 | + 15 -10 | — | 0.064 | — | 0.014 | 0.35 | 0.30 |
|  | ПЛЗУ-73/1000 БПЗУ-73/1000 | 73±10% | 1000±10% | — | 0.051 | + 15 -10 | 12 | + 15 -10 | — | 0.034 | — | 0.0077 | — | — |