| Таблица 7 Электрические и временные характеристики реле |
| --- |
| Тип реле | Напряжение, В | Ток, А | Время от- пускания при напря- жении 12 В. не менее,с | Предельно допусти- мое при эксплуата- ции напря- жение пи- тания, В | Предельно допусти- мый при эксплуата- ции ток пи- тания, А | Род тока | Клеммы подключе- ния пита- ния реле |
|  | срабатыва- ния, не бо- лее | отпуска- ния, не ме- нее | срабатыва- ния, не бо- лее | отпуска- ния, не ме- нее |  |  |  |  |  |
| 02-0,7/150, БО2-0.7/150 | 8,0 | 1.8 | — | — | 0.12 | 16,0 | — | постоянный | 3-4 |
|  | — | — | 0,720 | 0.220 | - | — | 1.5 | переменный | 1-2 |
| О2-0.33/150. БО2-0.33/150 | 8.0 | 1,8 | — | — | 0.12 | 16.0 | — | постоянный | 3-4 |
|  | — | — | 1.000 | 0.300 | — | — | 2.0 | переменный | 1-2 |
| ОЛ-88 Б02-88 | — | — | 0.060 | 0,027 | — | — | 0.180 | переменный | 1-2. пе- ремычка 71-81 |
|  | — | — | 0.098 | 0.045 | — | — | 0.300 | переменный | 1—83. пе- ремычка 81-83 |
|  | 15,0 | 5.0 |  |  |  | 32.0* |  | постоянный | плюс — к клемме 4, минус — к клемме 3 |
| • Номинальное напряжение питания 24 В ±10%. |