| Таблица 8 Электрические и временные характеристики реле |
| --- |
| Тип реле | Сопро- тивле- ние об- мотки посто- янному току, Ом" | Напряжение или ток | Напряжение питания. В | Время отпус- кания, не ме- нее, с |
|  |  | отпускания, не менее | сраба- тыва- ния, не более | номи- наль- ное | преде- льное откло- нение | преде- льно допус- тимое при эк- сплуа- тации |  |
|  |  | В | А | В |  |  |  |  |
| С2-400, БС2-400 | 200 | 1.7 | - | 6,4 | 12 | ±10% | 16 | - |
| С2-1000. БС2-1000 | 500 | 3,5 | - | 16,0 | 24 | ±10% | 32 | - |
| С5-0.64/200, БС5-0.64/200, 1БС5-0.64/200 | 0,64 | * | 0.3 | - | - | • | - | 0.17 при то- ке 1.5 А |
|  | 200 | 3,0 |  | 15,0 |  |  | 32 | 0,2 при напря- жении 24 В |
| С5-1200/200. БС5-1200/200 | 1200 | 5.5 | - | - | - | - | 45 | - |
|  | 200 | 3.0 |  | 15.0 |  |  | 32 | 0,1 при напря- жении 24 В |
| • Предельное отклонение ±10%. |