| Таблица 9 Электрические характеристики реле Д, БД, НЗ |
| --- |
| Тип реле | Сопротив- ление об- мотки по- стоянному току, Ом | Отпуска- ние, не менее | Срабаты- вание, не более | Напряжение пи- тания, В | Ток питания, А |
|  |  | В | А | В | А | но- ми- на- ль- ное | пре- дел, откл. | пре- дел. до- пуст, при эксп. | но- ми- нала ное | пре- дел, откл. | пре- дел. до- пуст. при экспл. |
| ДЗ-2700, БДЗ-2700 | 2700±15% | 4,0 | — | 16.0 | — | 24 | 110% | 32 | — | — | — |
| ДЗМ-600, БДЗМ-600* | 600±10% | 4.0 |  | 16.0 | - | 24 | 110% | 32 | - | — |  |
| ДЗ-3,5 БДЗ-3,5 | 3,5±10% |  | 0,037 |  | 0.150 | — | — | - | 0.225 | 110% | 0.800 |
| НЗМ-1400 | 1400±15% | 4.5 | — | 18,0 | - | — | — | 36 | — | — | — |
| • Время отпускания при номинальном питании не менее 0,2 с, при предель- ном отклонении питания не менее 0,17 с. |